SULUOVA ATATÜRK ORTAOKULU YANGIN  YÖNERGESİ

AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK

1.GENEL ESASLAR:

AMAÇ  :

Bu Yönergenin amacı; Atatürk Ortaokulunda  herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirilmesi maksadıyla söndürülmesini sağlamak, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini yürütmektir.

KAPSAM  :

Bu yönerge; Suluova Atatürk Ortaokulunda  alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar.

YASAL DAYANAK  :

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı,  7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun Ek-9 uncu maddesi gereğince, 2007/12927 sayılı 27.11.2007 tarihli  “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2.GENEL SORUMLULUKLAR VE YASAKLAR:

1. Suluova Atatürk Ortaokulunun herhangi bir yerinde kontrol dışı ateş yandığının ve duman çıktığının görünmesi halinde, İtfaiyeye haber verilir.

2. Suluova Atatürk Ortaokulu girişinde bulunan Hizmetliler Odasında kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte “YANGIN 110” yazısı yazılması mecburidir.

3.Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından itfaiye araçlarının Atatürk Ortaokuluna yanaşmasını sağlamak üzere, binanın ana giriş kapısı önüne araç park edilmesi yasaklanmıştır.

4.Binada yangın çıkması halinde olaya müdahale eden acil durum ekipleri mahalli İtfaiye Teşkilatı Amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve ona her konuda yardım etmek mecburiyetindedirler.

5. Gerek bina acil durum ekiplerinin ve gerekse yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirince can ve mal güvenliğini korumak üzere verilecek olan karar ve talimatlar, diğer kamu görevlilerince ve yangın güvenliği sorumlularınca yerine getirilir.

6. Kamu Görevlileri, bina kullanıcıları, bina görevlileri, gönüllü ekipler ve olay yerinde bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve çalışmaları güçleştirici davranışlardan kaçınır.

7. Atatürk Ortaokulu girişinde ve katlarda bulunan yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak, sökmek, içine kâğıt ve paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hale getirmek veya bozuk bir halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzemeleri, amacı dışında kullanılmaz.

Yangın talimatının bu bölümündeki maddelerinde yer alan yangın güvenliği, İtfaiyeye yardım ve yasaklar ile ilgili hususların uygulanmasından;  Binanın en üst amiri sorumludur.

3.TEDBİRLER

Yangın tehlikesini önlemek için aşağıdaki tedbirler alınacak ve söndürücü faaliyetler önceden planlanacaktır.

1.Elektrik Tesisatına Ait Alınacak Tedbirler :

a. Binada kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatılmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın halinde veya herhangi bir acil halde, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi çalışır durumda tutulması gerekir.

b. Her türlü elektrik tesisatının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır.

c. Binada kurulacak elektrik tesisatının, yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarım ve uygulaması, ruhsat veren idarenin kontrol ve onayına tabidir. Sistemlerin ve Cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, ilgili görevlileri tarafından yaptırılır.

d. Atatürk Ortaokulunda iç tesisatı, koruma teçhizatı, kısa devre hesapları, yatırım malzemeleri bağlantı ve tespit elemanları, uzatma kabloları, elektrik tesisat projeleri ve kuvvetli akım tesisatı: 4.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine 21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde topraklama yönetmeliğine 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine ve ilgili diğer yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tesis edilmiştir.

Acil Durum Aydınlatılması ve Yönlendirmesi:

1. Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatmanın sağlanmış olması şarttır. Acil Durum Aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma ünitelerinin normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi halinde, normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis edilmelidir.

2. Bütün kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin aydınlatılması gerekir. Kaçış yollarında aydınlatmanın, bina veya yapıda kaçış yollarının kullanılmasının gerekli olacağı bütün zamanlarda sürekli olarak yapılması şarttır. Aydınlatma bina veya yapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile sağlanır ve doğal aydınlatma yeterli kabul edilmez.

Acil Durum Aydınlatması sistemi:

Acil Durum Aydınlatma Sistemi; Şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslenmesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın açılması sebebiyle normal aydınlanmanın kesilmesi hallerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenir.

1.Acil Durum yönlendirmesi:

Birden fazla çıkış olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için Acil Durum Yönlendirmesi yapılır. Acil durum halinde, bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolu bina içerisindekilere gösterilmek üzere, acil durum çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi şarttır.

Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için “ACİL ÇIKIŞ”  yazısını ihtiva eder. Yönlendirme işaretlerinin her noktadan görünecek şekilde ve işaret yüksekliği 15 cm. den az olmamak üzere hazırlanmalıdır.

Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm. ila 240 cm yüksekliğe yerleştirilir.

2.Çatıda Alınacak Tedbirler:

1.  Atatürk Ortaokulunda çatı arasında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.

2. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı arasına yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo kullanılması ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle ilgili yönetmeliklere uygun elektrik tesisatı çekilir.

3. Çatıya Bina Koruma Amiri izni olmadan çıkılmaz. Çatı arası periyodik olarak temizlenir. Çatıya fazlalık ve kalabalık edici malzemeler konulması yasaktır.

3.Doğalgaz Tesisatlı Kazan Daireleri

1-  Doğalgazlı kazan dairesinde gaz kaçaklarını algılayacak gaz detektörleri kullanılacaktır.

2- Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz.

3- Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafından verilen          doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı olmalıdır. Bunun           uygulanmasında bina yetkili amiri sorumludur.

4- Kazan Dairesine doğalgazla ilgili dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılacaktır.

5-  Kazan Dairesine Doğalgaz yakıtlı Kalorifer Kazanı İşletme Talimatı asılacaktır.

6- Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve  bakımları yetkili servislere yaptırılır.

4.Bacalara ait Alınacak Tedbirler:

a) Baca tesisatının, ilgili Türk Standartlarındaki esaslara uygun olması şarttır. Her kazan için tercihan ayrı bir baca kullanılır.

b). Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılır. Baca çekişinin azalmaması bakımından, bacaların mümkün ise, komşu yüksek binalardan en az 6 metre uzaklıkta yapılması ve ait olduğu bina mahyasının en az 0.8 metre üzerine kadar çıkarılması gerekir.

c). Kazana ait baca duvarları 500 derece sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılır ve yapılmasında delikli tuğla ve briket kullanılmaz.

d). Sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanmaması halinde, projelendirmede en uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi tedbirler alınır. Baca duvarlarının dış yüzeyleri uygun şekilde sıvalanır..

5. Yıldırımdan Korunma Tesisatı, Transformatör

a. Yıldırımdan korunma Tesisatı:

Binalarda yıldırım tehlikesine karşı korunması için ilgili yönetmelik ve standartların gereğinin yerine getirilmesi şarttır. Elektrik yükünün yapı veya yapı içindeki diğer tesisat üzerinde risk yaratmaksızın toprağa iletilebileceği yeterli bağlantının sağlanması ve bir toprak sonlandırma ağı oluşturulması gerekir.

6.   Kat ve Koridorlara ait Tedbirler:

a) Tüm bürolarda elektrik sobası, elektrik ocağı ve ütü ile işportalı gaz ocakları kullanılmayacaktır. Ancak hizmetliler odasında ve veli görüşme odasında yetkilinin gerekli görmesi ve sorumluların kontrolü altında bu araçlardan ihtiyaç duyulan kullanılabilir.

b) Kat ve koridorlarda yeteri kadar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır. Cihazların yıllık kontrolleri yapılarak üzerilerine konulan etikete işlenecektir.

c) Yetkililerce yangında ilk kurtarılması gereken kıymetli evrak, evrak dolapları ve önemli eşyalar saptanarak görülecek şekilde “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulacaktır.

e) Mesai bitiminden sonra büro görevlileri her türlü emniyet bakımından kapıları kontrol ederek kilitleyeceklerdir. Anahtarları idarece uygun görülen bir yere monte edilen dolaptaki yerlerine konulacaktır.

f) Her gün mesai bitiminde çöp sepetlerinde biriken kâğıtların hizmetliler tarafından bina arkasındaki bidonlara dökülerek kontrollü bir şekilde yakılması sağlanacaktır.

g) Kurumda oluşturulan söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlkyardım Ekipleri ile diğer personel binanın yangından korunması, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilkyardım faaliyetleri itfaiye ile işbirliği ve organizasyonun sağlanması konularında belirli sürelerde eğitime tabi tutulacaktır.

i) Yangın haberi alınır alınmaz kombi(dogalgaz) görevlisi kombiyi kapatacak,hizmetlilerde elektrikli semaverin fişini çekecek.

7.Arşiv Güvenliği:

Suluova Atatürk Ortaokulunda bulunan arşive, ancak kurumun arşiv memuru nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir. Buralarda kesinlikle sigara içilmez, yanıcı madde bulundurulamaz.

## 8.Patlayıcı Parlayıcı Maddelere ait alınan tedbirler:

Suluova Atatürk Ortaokulu depolarında patlayıcı-parlayıcı madde bulundurulmaz

4.YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Genel Hükümler:

1. Yangın söndürme sistemleri,2007/12937 sayılı 27.11.2007 tarihli “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamındaki binalarda kurulan yangın söndürme tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

2. Yangın söndürme sistemlerinin; her yapıda meydana gelebilecek olan yangını söndürecek kapasitede olması ve yapının ekonomik ömrü boyunca, otomatik veya el ile gereken hızda devreye girerek fonksiyonunu yerine getirebilmesi gerekir.

3.Kurulması gereken sabit yangın söndürme sistemlerinin ve tesisatının nitelikleri, kullanılacak teçhizatın cinsi, miktarı ve yerleştirilmeleri; binanın ve binada bulunabilecek malzemelerin yangın türüne göre belirlenir. Sistemde kullanılacak bütün ekipmanın sertifikalı olması şarttır.

4. Her türlü yangın söndürme sistemlerinin, ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi mecburidir.

5.Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, yetkili merci tarafından kontrol edilir ve onaylanır. Periyodik kontrol, test ve bakım gerektiren sistemlerin kontrolü, testi ve bakımı bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisi tarafından yaptırılır.

Sabit Boru Tesisatı

Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadele de güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır. Bunun için, bina içinde itfaiye su alma ve yangın dolapları tesis edilir;

- İtfaiye su alma hattı; yangın ile mücadelede, itfaiye personeli ve eğitilmiş personel tarafından kullanılmak üzere tesis edilir.

Taşınabilir Söndürme Tüpleri :

1. Taşınabilir   Söndürme tüplerinin tip ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;  .

a). A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

b). B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

c). C Sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

.

2. Düşük tehlike sınıfında her 500 metrekare, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 metrekare  yapı inşaat alanı için 1 adet  olmak üzere, uygun tipte 6 kg lık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.

3. Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 metre olur.

4. Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

5.Yangın söndürücülerinin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını  yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret ve Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.

Periyodik testler ve bakım:

Bu Yönergede ön görülen yangın söndürme sistemlerinin Suluova Ortaokulu Koruma Amiri ve ya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabii tutulması şarttır.

5.YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLUSU

Yangın Güvenliği sorumluluğu :

Yangı güvenliğinden; Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur.

Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi ;

Suluova Atatürk Ortaokulunda; çalışma saatleri içinde, bina katlarında görevli sayısına ve o binanın en büyük Amiri takdirine göre, Binanın her katı, bölümü veya tamamı için binadaki tüm görevlileri arasından Yangın Güvenliği Sorumlusu seçilir. Sorumlu çalışma saatlerinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.

Kamu binalarında bir gece bekçisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilmeyen yerlerde,

a) Hizmetli sayısı 2’den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır.

b) Hizmetli sayısı 2’den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse, hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler. Nöbet izni sebebiyle asıl görevin aksaması söz konusu ise ve hizmetli sayısı 5’i geçmiyor ise , (a) bendine göre hareket edilir.

6.YANGININ HABER VERİLMESİ

1.Yangın Mesai saatleri içinde meydana gelirse :

a) Yangını ilk gören personel, koridorlarda monteli camlı kapaklı yerde bulunan YANGIN ZİLİNİ kullanacaktır. Daha sonra zaman kaybetmeden Bina Koruma Amirine haber verecektir.

b)  Yangın haberini alan Bina Koruma Amiri İlk önce İlçe Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliğine “110”nolu telefona yangın ihbarı verecek, durumu Mülki İdare Amiri Kaymakam’a bildirecektir.

c)  Yangının haber alınması üzerine sorumlular tarafından ekip personelleri göreve çağrılacak ve çalışmalara başlanacaktır.

d) Binaya giriş ve çıkışlar ile kurtarılan her türlü malzeme koruma ekiplerince kontrol altına alınacaktır.

e) İtfaiye göreve başladığında ekipler İtfaiye Amirinin emrine gireceklerdir.

.

7.EKİPLERİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

1.Ekiplerin Kuruluşu :

Yapı, bina tesis ve işletmelerden 10 bağımsız bölümü olan konutlar ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı,bina,tesis ve işletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulur.

- Söndürme Ekibi

- Kurtarma Ekibi

- Koruma Ekibi

- İlkyardım Ekibi

Ekipler, yönergeyi yürütmekle görevli Amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayı ile kurulur. Söndürme ve kurtarma Ekipleri en az 3 er, Koruma ve İlkyardım Ekipleri ise en az 2 şer kişiden oluşur. Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı aynı zamanda yönergeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

2.Ekiplerin Görevleri  :

a) Söndürme Ekibi : Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürme veya yangının genişlemesine engel olmak.

b) Kurtarma Ekibi  : Yangının meydana gelmesinde can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,

c) Koruma Ekibi  :Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak,yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,

d) İlkyardım Ekibi :   Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilkyardım yapmak.

3.Ekiplerin Çalışma Esasları :

1. Acil Durum Ekiplerinin birbiriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır.

2.Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar yönergeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler, amirlerinden emir alırlar, itfaiye gelince söndürme ve kurtarma ekipleri derhal İtfaiye Amirinin emrine girerler.

3. Bina koruma Amiri; Ekiplerin yapılarda oluşacak yangınlara müdahale etmesi ve kurtarma işlemlerinin yürütülmesinde kullanmaları için gereken malzeme bulundurmak zorundadır. Yapının büyüklüğüne, kullanma amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre mahalli itfaiye teşkilatının  görüşü alınarak, gerekirse gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortumlar, lans, hidrant anahtarı  ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler İtfaiye Teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin bakım ve korunması, yönergeyi uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altında görevliler tarafından yapılır.

4.Yangın haberini alan yangına karşı mücadele ekipleri, kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde;

a) Söndürme Ekipleri : Yangın yerinin alt üst ve yanlarındaki odalarda  gereken tertibatı alır, yangın söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışırlar.

b) Kurtarma Ekibi : Varsa önce canlıları kurtarırlar,  daha sonra yangında ilkönce kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı kurtarmak, diğer mahalde bulunanların yardımı ile büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hale getirilir.

Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin lüzum görmesi halinde binanın henüz tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük Mülki Amirin emriyle başlanır.

c) Koruma Ekipleri : Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkilerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder.

- İlkyardım Ekipleri: Yangında yaralanan ve hastalananlar için ilkyardım hizmeti verilir. Yangından haberdar olan Bina Koruma Amiri ve yangınla mücadele ekip personeli en seri şekilde görev başına gelip, Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlkyardım işlerini yürütmek zorundadır.

# 8 . EĞİTİM

Suluova Atatürk Ortaokulu yangından korunması amacıyla oluşturulan, söndürme Ekibi, Kurtarma Ekibi, Koruma Ekibi ve İlkyardım Ekibinin eğitimi, ekiplerin faaliyeti ve İtfaiye teşkilatı ile işbirliği organizasyonu sağlanması konularında zaman  zaman  eğitim verilir.

Eğitim Suluova Kaymakamlığınca tertip edilir. Ekip personelleri ve Hükümet Konağında görev yapan  gece bekçilerinin yangın söndürme araçlarının kullanımı ve kısa zamanda İtfaiye Teşkilatına ve Sağlık Teşkilatına nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitim verilir.

9.YÖNERGENİN HAZIRLANMASI

2007/12937 sayılı 27.11.2007 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 126. maddesi gereğince İlçemiz Hükümet Konağı “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” hazırlanmıştır.

Bu Yönerge;  28.12.1988 tarihli ve 88/13543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yürürlüğe konulan “Sabotajlara Karşı Korunma Yönetmeliği “dikkate alınmıştır.

10.YÖNERGENİN YÜRÜTÜLMESİ

Yönergede; yangınla mücadele ekiplerinin sayısı, isim ve görevleri, ihtiyaç duyulan araçlar, gereç ve malzemelerin cins ve miktarı, söndürme araçlarının kullanma usulleri, eğitim ve bakım hususları, nöbetçi hizmetleri ile gerekli görülen diğer işler düzenlenmiştir.

Bina yerleşimi, söndürme sistemleri uyarı sistemi ve su besleme üniteleri gösteren krokiler yönergeye eklenmiştir. Suluova Atatürk Ortaokulu  “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi “ yayım tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönerge hükümleri Onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer 18/04/2017

ONAYLAYAN

18/04/2017

Kazım ŞAHİN

Okul Müdür

SULUOVA ATATÜRK ORTAOKULU YANGIN YÖNERGESİNE GÖRE

KURULAN EKİPLER

a) Söndürme Ekibi

b) Kurtarma Ekibi

c) Koruma Ekibi

d) İlkyardım Ekibi

EKİPLER

| A | SÖNDÜRME EKİBİ | EKİPLERİN GÖREVLERİ |
| --- | --- | --- |
|  | Cengiz ARSLAN İlker PEKER Mehmet DURUKAN Arif DURUKAN Mustafa ONUR | Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek veya genişlemesine mani olmaktır |

| B | KURTARMA EKİBİ | EKİPLERİN GÖREVLERİ |
| --- | --- | --- |
|  | İsmail İPEKÇİ Celalettin DÖNERGÖZ Bülent ESEN Murat DURAN Mehmet KIRIŞ | Yangın vukuu anında Can ve Mal kurtarma işlerini yürütmek. |

| C | KORUMA EKİBİ | EKİPLERİN GÖREVLERİ |
| --- | --- | --- |
|  | Sedat BAÇİK Fatma KASIMOĞLU Durmuş ALTINTAŞ | Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak. Yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek. |

| Ç | İLK YARDIM EKİBİ | EKİPLERİN GÖREVLERİ |
| --- | --- | --- |
|  | Şule İNAN Serra BOĞA Emine DUMAN | Yangın nedeniyle yaralanan ve hastalanan kişilere ilk yardımı yapmak. |

TEBELLÜĞ BELGESİDİR

2009/15316 Karar Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Atatürk Ortaokulu  Yangın Yönergesine göre oluşturulan ekiplerdeki görevim tarafıma  tebliğ edilmiştir.

YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ

| Adı ve Soyadı | İmzası |
| --- | --- |
| Cengiz ARSLAN |  |
| İlker PEKER |  |
| Mehmet DURUKAN |  |
| Arif DURUKAN |  |
| Mustafa ONUR |  |

KURTARMA EKİBİ

| Adı ve Soyadı | İmzası |
| --- | --- |
| İsmail İPEKÇİ |  |
| Celalettin DÖNERGÖZ |  |
| Bülent ESEN |  |
| Murat DURAN |  |
| Mehmet KIRIŞ |  |

TEBELLÜĞ BELGESİDİR

2009/15316 Karar Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Atatürk Ortaokulu  Yangın Yönergesine göre oluşturulan ekiplerdeki görevim tarafıma  tebliğ edilmiştir.

KORUMA EKİBİ

| Adı ve Soyadı | İmzası |
| --- | --- |
| Sedat BAÇİK |  |
| Fatma KASIMOĞLU |  |
| Durmuş ALTINTAŞ |  |

İLK YARDIM EKİBİ

| Adı ve Soyadı | İmzası |
| --- | --- |
| Şule İNAN |  |
| Serra BOĞA |  |
| Emine DUMAN |  |